昆明理工大学2018年硕士研究生招生入学考试试题(A卷)

考试科目代码：860                考试科目名称 ： 电工及电子技术基础

考生答题须知

- 所有题目（包括填空、选择、图表等类型题目）答题答案必须做在考点发给的答题纸上，做在本试题册上无效。请考生务必在答题纸上写清题号。

- 评卷时不评阅本试题册，答题如有做在本试题册上而影响成绩的，后果由考生自己负责。

- 答题时一律使用蓝、黑色墨水笔或圆珠笔作答（画图可用铅笔），用其它笔答题不给分。

- 答题时不准使用涂改液等具有明显标记的涂改用品。

一、单项选择题（每题5分，共30分） 1. 如果发现有人发生触电事故，首先必须（ ）。 A）迅速打电话叫救护车 B）立即进行现场紧急救护 C）尽快使触电者脱离电源 2. 有“220V、100W”和“220V、25W”两盏白炽灯，串联后接入220V交流电源，其亮度情况是（ ）。 A）100W灯泡最亮 B）25W灯泡最亮 C）两只灯泡一样亮 3. 三相四线制供电线路，已知作星形联接的三相负载中U相为纯电阻，V相为纯电感，W相为纯电容，通过三相负载的电流均为10A，则中线电流为（ ）。 A）30A B）10A C）27.32A 4. 将交流220V的继电器接在直流220V的电源上使用，结果是（ ）。 A）直流过大，烧坏线圈 B）没有影响，照常工作 C）电流过小，吸力不足 5. 电网电压下降10%，电动机在恒转矩负载下工作，稳定后的状态为（ ）。 A）转矩减小，转速下降，电流增大 B）转矩不变，转速下降，电流增大 C）转矩减小，转速不变，电流减小 6. 在三相交流电路中，当负载为对称且星型连接时，线电压与相电压的相位关系是（ ）。 A）线电压超前相电压300 B）线电压滞后相电压300 C）线电压与相电压同相 D）线电压与相电压反相 二、填空题（每题5分，共15分） 1. 基本放大电路的三种组态分别是： 放大电路、 放大电路和 放大电路。

昆明理工大学2018年硕士研究生招生入学考试试题

2. JK触发器的次态方程为 ；D触发器的次态方程为 。 3. 放大电路的静态工作点设置过高时，容易产生 失真；设置过低时，容易产生 失真。 三、分析计算题（共75分） 1. 有一直流电源额定电压UN=24V，额定功率PSW=200W，内阻R0=0.24Ω，又有白炽灯额定电压UN=24V，额定功率PLN=40W。请分析： （1）电源的额定电流IN等于多少？空载时端电压U0等于多少？接多少只灯泡达到满载？灯泡应如何接？此时电源内阻消耗功率ΔP为多少？（5分） （2）只接一个灯泡，则其端电压UL等于多少？电流IL为多少？灯光消耗功率PL为多少？此时电源发出的功率为多少？（5分） （3）当满载时，若其中一个灯泡两端碰线而短路，则对其余的灯泡有何影响？会造成什么后果？（5分） 2. 一台三相异步电动机，额定频率PN＝15kW，定子电压UN＝380V，f1＝50Hz，△联结，额定转速nN=1460 r/min，额定电流IN＝30.3A，Ist / IN=7，Tst / TN=2，Tmax / TN=2.2，额定功率因素cosφ=0.85。试求：（15分） （1）额定运行时的输入电功率P1和电动机效率η； （2）额定转矩TN，起动转矩Tst和最大转矩Tmax； （3）当定子电压下降到340V时，转矩T’N，起动转矩T’st和最大转矩T’max。 3. 电路如图3-1所示，R1=1Ω，R2=2Ω，R3=3Ω，C=5µF，U=6V。开关闭合前电路已处于稳定状态。在t=0时，将开关闭合，试求t≥0时电压uC和电流iC、i1及i2。（15分） 图3-1

昆明理工大学2018年硕士研究生招生入学考试试题

4. 如图3-2所示分压式偏置放大电路中，图中晶体管为硅管。已知RC＝3.3KΩ，RB1＝40KΩ，RB2＝10KΩ，RE＝1.5KΩ，β=70。求静态工作点IBQ、ICQ和UCEQ，电压放大倍数Au，电路的输入电阻ri及输出电阻r0。（15分） 5. 电路如图3-3（a）、（b）所示，图中的集成运放皆为理想运放，工作电源为±15V，试分别求其输出电压Uo。（10分） （a） （b） 图3-3 6. 分别写出图3-4所示两个逻辑电路的逻辑函数表达式。（5分）

昆明理工大学2018年硕士研究生招生入学考试试题

四、综合设计题（30分） 某工厂有三个车间和一个自备电站，站内有两台发电机。其中一台发电机的容量是另一台的两倍。如果一个车间开工，只需运行一台低容量的发电机即可满足要求；如果两个车间开工，只需运行一台高容量的发电机；如果三个车间开工，则两台发电机均需运行。试画出控制两台发电机运行的逻辑电路图（要求用与非门实现，并给出必需的设计过程）。

# Text boxes

＋25V

RC

RB1

C1

C2

＋

＋

ui

u0

图3-2

RB2

RE

CE

&

≥1

=1

A

F

B

C

D

(a)

≥1

≥1

&

A

F

B

C

1

(b)

图3-4