| 试卷 |
| --- |
| 科目代码: | 908 | 科目名称:电子技术综合（B） |  |  |

注意：答案必须全部写在考点提供的答题纸上，写在试题上无效；答案要标注题号，答题纸要填写姓名和考号，并标注页码与总页数；交卷时，将答题纸与试题一起装入原试卷袋，用我校提供的密封条密封并签名。

【试题一】（20分）题1图所示放大电路中，已知A为理想运算放大器。 ⑴ 写出输出电压与输入电压的关系式。 ⑵ 画出电路的传输特性。 ⑶ 当输入正弦信号时，其最大不失真输入幅值是多少? 【试题二】（15分）电路如题2图所示，已知晶体管的均为50，，，。 ⑴ 求，，，。 ⑵ 引入T3管的主要作用。 【试题三】（20分）题3图所示放大电路，已知场效应管gm=1.4mA/V，所有电容对交流信号压降可忽略。试回答以下问题： ⑴ 指出T为何种类型的场效应管? ⑵ 试画出微变等效电路。 ⑶ 求其输入电阻、输出电阻和电压放大倍数。 【试题四】（20分）题4图所示的电路为理想运放电路。 ⑴ A1、A2、A3各组成什么运算电路？ ⑵ A1、A2、A3中有虚地吗？如果有指出虚地的位置。 ⑶ 写出，和的表达式。 【试题五】简答题（20分，每题5分） ⑴ 化简逻辑函数为最简与或式。 ⑵ 写出的最小项表达式。 ⑶ T触发器的特征方程是什么？ ⑷ 将十进制数75.75转换成二进制数。 【试题六】（20分）某时序逻辑电路如题6图所示。 ⑴ 写出驱动方程，求出状态方程。 ⑵ 画出状态转换图。 ⑶ 电路能否自启动，为什么？。 【试题七】（15分）题7图所示电路，已知其VOH = 3.6V，VOL = 0.3V，VTH = 1.4V。试问： ⑴ 该电路的功能是什么？电阻R的取值如何限制？ ⑵ 电路稳态下Vi和Vo的电平值时多少？ ⑶ 电路对输入脉冲的宽度有何要求？若R = 300Ω，C = 470µF，求输出脉宽TW。 【试题八】（20分）如题8图所示电路是4位倒T形电阻网路D/A转换器。模拟开关Si由输入数码Di控制（i = 0,1,2,3）。当Di = 1时，Si接运算放大器反相端；当Di = 0时，Si将电阻接地。试求： ⑴ 输出模拟电压UO的表达式。 ⑵ 如果Rf = 2R = 20kΩ，VREF = 10V，求输出模拟电压UO的输出范围。

# Text boxes

题1图

题2图

+

uO

_

+

ui

_

题3图

题4图

题6图

CP

D

Q

Q

C

F1

D

Q

Q

C

F2

D

Q

Q

C

F3

=1

Q1

Q2

Q3

题7图

R

1

C

&

Vi

Vo

VA

R

2R

D3

D2

D1

D0

A

Rf

uO

题8图

R

R

2R

2R

2R

2R

+VREF

i

iS