.

2012年招收攻读硕士学位研究生入学考试试题   B

******************************************************************************************

学科、专业名称：光学工程、光学工程（专业学位）

研究方向：

考试科目名称： 820数字电子技术

考生注意：所有答案必须写在答题纸（卷）上，写在本试题上一律不给分。

一、（14分）选择题 1．单稳态触发器输出脉冲的宽度主要取决于 A．触发脉冲的宽度 B．触发脉冲的幅度 C．电源电压的数值 D．组成微分或积分电路的电阻、电容参数 2．能起定时作用的电路是[ ]。 A、施密特触发器 B、单稳态触发器 C、多谐振荡器 D、译码器 3．用n级触发器组成计算器，其最大计数模是[ ] 。 A、n B、2n C、 D、 4．A/D转换器将最高频率为10KHz的电压信号转换为数字量，根据采样定理， 其采样频率应不低于[ ] KHz。 A．60 B．50 C．20 D． 40 5．下列存储器中，[ ]存储器在掉电后仍能保证所存的数据不丢失。 A．EPROM B．动态RAM C．静态RAM 6．电路如图1所示，其中能完成 的电路是[ ] 。 图1 7. 已知时钟脉冲频率为f，欲得到频率为0.2f的矩形波应采用[ ]。 A. 5位二进制计数器 B. 五进制计数器 C. 多谐振荡器 D. 施密特触发器 考试科目： 数字电子技术 共 6 页，第 1 页 二、（24）简答题 1．分别写出G=0和G=1时，图2所示电路F的表达式。 图2 2．写出十进制数“－18” 的二进制数的原码和补码。 3．列出的对偶式G及反函数。 4．列出的最大项表达式 。 5．某TTL门的参数如下： ，，， ，求其扇出系数N。 6．逻辑函数，约束条件为 用卡诺图化简成最简与或式。 三、（20分）逻辑电路及其输入信号A、B、C的波形分别如图3 所示。请分析 各电路，并画出各输出波形。（设触发器初态为0） 图3 考试科目： 数字电子技术 共 6 页，第 2 页 四、（14分）时序电路如图4所示。 （1）写出驱动（激励）方程、状态方程。 （2）列出完整的状态转换表、状态转换图和时序图，指出其逻辑功能。 （3）试改用JK触发器组成相同逻辑功能的电路，列出驱动方程，可不画电路。 图4 五、（12分）图5(a)是由双四选一数据选择器和门电路构成的电路，回答下列问题： 写出输出F1、F2的最简与或式。 采用3线—8线译码器74LS138 [ 见图5(b) ] 实现F1，画出电路。 用两个集电极开路的2输入端的与非门实现F2，画出电路。 图5 (a) (b) 六、（ 14分） 1．分析说明图6计数器电路构成多少进制的计数器。若将电路中的与非门的输出改接到端，令 ，该电路将变为多少进制的计数器？ 考试科目： 数字电子技术 共 6 页，第 3 页 图6 2. 分析说明图7计数器电路构成多少进制的计数器。若将两片74LS160都换 为74LS161，该电路将变为多少进制的计数器？ 图7 3．触发器电路和各输入信号波形如图8，设触发器的初始状态为0，画出Q和Z对应于CP的波形。 图8 七、（14分） 路灯由安装在三个不同地方的开关A、B、C控制，并由总电源开关S控制供电。当S闭合时供电，改变开关A、B、C中任何一个的状态，都能控制电灯由亮变灭，或由灭变亮。当总电源开关S断开时，则路灯不亮。试用4选1数据选择器及 适当的门电路设计该路灯控制电路。要求列出必要的过程，画出电路，并提出 其他较好的方案。 考试科目： 数字电子技术 共 6 页，第 4 页 八、（14分）由一个三位二进制加法计数器和一个ROM构成的电路如图9所示， 要求： （1）写出F1、F2、F3的表达式。 （2）画出CP作用下F1、F2、F3的波形（设计数器初态为0）。 图9 九、（12分）由555定时器组成的电路及输入波形如图10所示。分析说明电路 中的555各组成什么电路，简要说明电路的工作原理，试对应 画出 及 的波形（定性画出波形），图11是555的结构图 。 图10 考试科目： 数字电子技术 共 6 页，第 5 页 图11 十、（12分）试用JK触发器设计一个同步时序电路，它的状态转换图如图12所示， 请列出设计过程。 图12 考试科目： 数字电子技术 共 6 页，第 6 页